## Slide 1: Standardisierung einer herstellerübergreifenden Funkkommunikation
Christian Rusch
Dr. Hans-Peter Grothaus

## Slide 2: Inhalt
Einleitung
Ziel der ISO Arbeitsgruppe 5 „Wireless Communication in Agriculture“
OSI Schichtenmodell und die verwendeten Standards
CLAAS Machine Connector (MC)
Anwendungen
Zusammenfassung und Ausblick

## Slide 3: Einleitung
Maschine-zu-Maschine (M2M)
Waage mit Silo
Mobile Endgeräte
Funkverbindung
Herstellerübergreifende M2M
Hofserver
Ziel ist eine Vernetzung der Landwirtschaft

## Slide 4: ISO WG 5 „Wireless Communication in Agriculture “
Arbeitsgruppe 5:
Vorsitzender: Daan Goense (Universität Wageningen)
Mitglieder: AGCO, CLAAS, John Deere, Kverneland und andere
Herstellerübergreifende Funkkommunikation in der Landwirtschaft
  Flottenmanagement
  Nahbereichsfunk für die Erkennung der Umgebung (Anbaugeräten)
  Online Task Management
  Data Logger aus dem ISO 11783-10
  Maschine-zu-Maschine Kommunikation

## Slide 5: OSI-Schichtenmodel
4. Transport
5. Sitzung
6. Darstellung
7. Anwendung
1. Bitübertragung
3. Vermittlung
2. Sicherung
TCP / UDP / …
DDS / CouchDB / SQLite / …
Verschlüsselung / Schnittstellen / …
Telemetrie / Online Task Management / …
WLAN / GPRS / UMTS / …
Internet Protokoll (IP)
WLAN / GPRS / UMTS / …
Notes: Hersteller werden sich über die angebotenen Applikationen unterscheiden

## Slide 6: CLAAS Machine Connector
Can 1
Can 2
WLAN
WLAN
GPRS
GPRS
WLAN
- Erfassen
Vorverarbeiten (ISOXML)
Speichern (z.B. CouchDB)
Senden
ISOXML
- Empfangen
Verarbeiten (iGreen Appl.)
Speichern (z.B. CouchDB)
Senden
Job Data
Gegenstand: | Implementierung eines Machine Connector
Ziel: | Herstellerübergreifende Kommunikation entscheidungsrelevanter Daten als Grundlage jeglicher Vernetzungsszenarien
CLAAS-Szenario: | Verwendung für Feldtests bei LU Dettmer und LU Bernhard

## Slide 7: Online Task Management
1. Job planen
2. Übertragung
3. Bearbeitung
iGreen OnlineBox
Transportfahrzeug mit MC
Smartphone des MD-Fahrers

## Slide 8: Austausch prozessrelevanter Daten
GPS Position
Aktuelle Trockenmasse
Benötigte Transportzeiten

## Slide 9: Prozessdatenaustausch am Beispiel Tankfüllstand
Maschinen tauschen Status aus (Füllstand / Position)
Einfache Identifikation des „nächsten“ Mähdreschers
Entlastung der Fahrer (Kommunikation / Navigation)
Optimierung im laufenden Prozess

## Slide 10: Data Logger (ISOBUS 11783-10) mit Store-Carry-Forward
iGreen OnlineBox
Transportfahrzeug mit MC
Waage mit Getreidesilo
Erntemaschine mit MC
Hofserver
Mobile Endgeräte

## Slide 11: Zusammenfassung und Ausblick
Grundlagen für eine herstellerübergreifende Funkkommunikation wurden geschaffen
Hoher Ausstattungsgrad der Maschinen mit einer Kommunikations-infrastruktur ist notwendig
Eine Vielzahl an weiteren Applikationen werden durch Funkkommunikation möglich
Weiterentwicklung des Machine Connector und weitere Feldtests im Sommer 2012
Übertragung der Forschungsergebnisse in die ISO Arbeitsgruppe 5 „Wireless Communication in Agriculture“

## Slide 12
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Kontakt: christian.rusch@claas.com